// зоны тарифов:

// Т1 (7:00-10:00; 17:00-21:00)

// Т2 (23:00-7:00)

// Т3 (10:00-17:00; 21:00-23:00)

var T1_start	= 0;					// инициализируем переменные хранения значения в начале временной зоны, в конце и дельты

var T1_stop	= 0;

var T2_start	= 0;

var T2_stop	= 0;

var T3_start	= 0;

var T3_stop	= 0;

var T1_sum	= 0;

var T2_sum	= 0;

var T3_sum	= 0;

defineVirtualDevice("energyCorrect",		// создаем виртуальные устройства

{

title: "Power Consumption",				// используется для вывода на мобильном устройстве округленного значения суммарно потребленной энергии

cells: {

Uses: {

type: "value",

readonly: true,

value: 0

},

T1_correct: {					// используется для ввода корректирующих показаний с счетчика в щитовой

type: "value",

readonly: false,

value: 0

},

T2_correct: {					// используется для ввода корректирующих показаний с счетчика в щитовой

type: "value",

readonly: false,

value: 0

},

T3_correct: {					// используется для ввода корректирующих показаний с счетчика в щитовой

type: "value",

readonly: false,

value: 0

},

T1: {						// используется для отображения потребленной электроэнергии в первой тарифной зоне

type: "value",

readonly: true,

value: 0

},

T2: {						// используется для отображения потребленной электроэнергии в второй тарифной зоне

type: "value",

readonly: true,

value: 0

},

T3: {						// используется для отображения потребленной электроэнергии в третьей тарифной зоне

type: "value",

readonly: true,

value: 0

},

Update: {							// используется для обнуления показаний в тарифных зонах с 1 по 3 при корректировке показаний

type: "pushbutton",

value: false

},

}

});

defineRule("testBtn",{					// используется для обнуления показаний в тарифных зонах с 1 по 3 при корректировке показаний

whenChanged: "energyCorrect/Update",

then: function(newValue, devName, cellName){

if(newValue == true)

{

dev["energyCorrect"]["T1"] = dev["energyCorrect"]["T2"] = dev["energyCorrect"]["T3"] = 0;

debug(dev["energyCorrect"]["T1"]);

debug(dev["energyCorrect"]["T2"]);

debug(dev["energyCorrect"]["T3"]);

}

}

});

defineRule("energyCorrect",{				// функция округления показаний суммарно потребленной электроэнергии (для мобильного приложения)

whenChanged:"EM/AP energy 1",

then: function (newValue, devName, cellName){

dev["energyCorrect"]["Uses"] = Math.round(newValue*100)/100;

}

});

defineRule("timeZone_1", {					// функция сбора показаний в конце 2й и начале 1й тарифной зоны, расчета дельты 2й тарифной зоны

when: cron("00 02 4 * * *"), 				// часы пишем -3 от нужного времени срабатывания

then: function (newValue, devName, cellName) {

T2_stop = dev["EM"]["AP energy 1"];

T1_start = T2_stop;

T2_sum = T2_stop - T2_start;

dev["energyCorrect"]["T2"] += T2_sum;

}

});

defineRule("timeZone_2", {					// функция сбора показаний в конце 1й и начале 3й тарифной зоны, расчета дельты 1й тарифной зоны

when: cron("00 02 7 * * *"), 				// часы пишем -3 от нужного времени срабатывания

then: function (newValue, devName, cellName) {

T1_stop = dev["EM"]["AP energy 1"];

T3_start = T1_stop;

T1_sum = T1_stop - T1_start;

dev["energyCorrect"]["T1"] += T1_sum;

}

});

defineRule("timeZone_3", {					// функция сбора показаний в конце 3й и начале 1й тарифной зоны, расчета дельты 3й тарифной зоны

when: cron("00 02 14 * * *"), 			// часы пишем -3 от нужного времени срабатывания

then: function (newValue, devName, cellName) {

T3_stop = dev["EM"]["AP energy 1"];

T1_start = T3_stop;

T3_sum = T3_stop - T3_start;

dev["energyCorrect"]["T3"] += T3_sum;

}

});

defineRule("timeZone_4", {					// функция сбора показаний в конце 1й и начале 3й тарифной зоны, расчета дельты 1й тарифной зоны

when: cron("00 02 18 * * *"), 			// часы пишем -3 от нужного времени срабатывания

then: function (newValue, devName, cellName) {

T1_stop = dev["EM"]["AP energy 1"];

T3_start = T1_stop;

T1_sum = T1_stop - T1_start;

dev["energyCorrect"]["T1"] += T1_sum;

}

});

defineRule("timeZone_5", {					// функция сбора показаний в конце 3й и начале 2й тарифной зоны, расчета дельты 3й тарифной зоны

when: cron("00 02 20 * * *"), 			// часы пишем -3 от нужного времени срабатывания

then: function (newValue, devName, cellName) {

T3_stop = dev["EM"]["AP energy 1"];

T2_start = T3_stop;

T3_sum = T3_stop - T3_start;

dev["energyCorrect"]["T3"] += T3_sum;

}

});